## Slide 1: Опыт строительства и эксплуатации котельных на биотопливе. Реализация инвестиционных проектов в коммунальной энергетике.
ООО «КиренскТеплоРесурс»
Генеральный директор ООО "ИНЭСКО "
Василий Алексеевич Афанасьев

## Slide 2
Основные проблемы эксплуатации устаревших объектов теплоснабжения и их последствия:
Высокий уровень морального и физического износа оборудования
Несоответствие установленной мощности и типа котельных установок подключённой нагрузке
Неэкономичный вид топлива
Низкое
качество теплоснабжения
Низкая надёжность оборудования
Высокая стоимость услуги
Высокий уровень экологической опасности

## Slide 3: ПАРАДОКС:
ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ
СРЕДСТВ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ
Дорого платить
за некачественную услугу!!!
приходится

## Slide 4: Решение:
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ
Высокое
качество теплоснабжения
Высокая надёжность оборудования
Низкая стоимость услуги
Низкий уровень экологической опасности

## Slide 5: Технико-экономические характеристики котельных топлив. Сравнительная таблица
Вид топлива | Характеристики топлива |  | Цена топлива
 | Теплотворная способность, ккал/кг | Влажность, % | 
Природный газ | 11 765 | 2-3 | 5 200 руб/тыс.м3
Электричество | - | - | 3,6 руб/кВт
Мазут | 9 600 | до 5 | 18 000 руб/т
Дизельное топливо | 10 300 | 2-3 | 40 000 руб/т
Каменный уголь | 4 500 | 10-12 | 4 000 руб/т
Древесная щепа (пл. м3) | 2 000 | до 55 | 1 000 руб/пл. м3
Пеллеты | 4 000 | 8-12 | 5 500 руб/т
Фрезерный торф | 2 000 | до 55 | 1 000 руб/т

## Slide 6
Вид топлива | Среднеэксплута- ционный КПД котельной, % | Количество топлива на выработку 1 Гкал, т | Топливная составляющая в себестоимости 1 Гкал, руб
Природный газ | 92 | 0,093 | 711
Электричество | 98 | 1,16 (кВт) | 4 270
Мазут | 85 | 0,123 | 2 214
Дизельное топливо | 92 | 0,106 | 4 240
Каменный уголь (механ. загрузка) | 85 | 0,262 | 1 048
Каменный уголь (ручная загрузка) | 40 | 0,557 | 2228
Древесная щепа | 85 | 0,588 (пл. м3) | 588
Пеллеты | 90 | 0,278 | 1 529
Фрезерный торф | 80-82 | 0,610 | 610

## Slide 7
Природный газ | 1,2 – 1,8 тыс. руб./Гкал
Древесная щепа | 1,2 – 2,5 тыс. руб./Гкал
фрезерный торф | 1,5 - 2,8 тыс. руб./Гкал
пеллеты | 2,5 – 3 тыс. руб./Гкал
уголь (механическая загрузка) | 2,0 – 3,5 тыс. руб./Гкал
уголь (ручная загрузка) | 3 – 5 тыс. руб./Гкал
электричество | 3 – 5 тыс. руб./Гкал
мазут | 4 – 6 тыс. руб./Гкал
Предельные величины тарифов
(без учета возврата инвестиций)

## Slide 8
- период окупаемости, год
- сумма инвестиций, тыс. руб.
- банковский процент (удорожание)
- годовой отпуск тепла, Гкал
- существующий тариф, руб./Гкал
- тариф после реконструкции, руб./Гкал
Формула расчета периода окупаемости проекта
от объема инвестиций, разницы тарифов,
банковского процента и годового отпуска тепла:

## Slide 9: Рекомендуемый тип котла в зависимости от единичной установленной мощности
20-500 КВт | 500-1500 КВт | 1500-10000 КВт | 10000-100000 КВт
автоматизированный пеллетный котел | щеповой котел с неподвижной колосниковой решеткой | щеповой котел с подвижной наклонно-переталкивающей колосниковой решеткой | котел с кипящим слоем

## Slide 10
Механизмы финансирования реконструкции котельных
Целевое финансирование
Концессия, в т.ч. государственно-частное партнерство
Частный инвестиционный проект
Энергосервисный контракт

## Slide 11: П. Суходолье Приозерского района Ленинградской области. Целевое финансирование. Эксплуатирующее предприятие ООО «Биотеплоснаб».
Ввод в эксплуатацию сентябрь 2005 г.
Стоимость объекта 36 млн. руб.
Установленная мощность котельной 7 МВт щепа
Подключенная нагрузка 5,5 МВт
Действующий тариф 2000 руб./Гкал

## Slide 12
Склад топлива
Шнековый механизм подачи топлива

## Slide 13
Транспортер топлива и раздаточный механизм котлов
Раздаточный механизм котлов

## Slide 14
Насосы 1 контура
Пластинчатые теплообменники

## Slide 15: Г. Усть-Кут Иркутской области, котельная «Западный грузовой район», предприятие инвестор: ООО «Энергосфера – Иркутск». Концессия.
Ввод в эксплуатацию февраль 2013 г.
Установленная мощность котельной 4 МВт щепа
5 МВт мазут
Подключенная нагрузка: 4 МВт
Годовая реализация тепла 10000 Гкал
Объем инвестиций 42 млн. руб.
Расчетный срок окупаемости 5 лет
Необходимый тариф на период окупаемости 4 тыс. руб.
Тариф после возврата инвестиций 2,2 тыс. руб.

## Slide 16
Общий вид котла спереди, сбоку.
Подвижный пол подает щепу из склада топлива на горизонтальный шнек. Работает правая секция.

## Slide 17
На заднем фронте котла имеется люк для осмотра состояния колосниковой решетки.
Вся информация по работе котла выведена на сенсорный экран управления. С него можно как переключать с одного меню на другое, так и контролировать и задавать параметры.

## Slide 18: Г. Усть-Кут Иркутской области, котельная «Лена-Восточная», предприятие инвестор ООО «Энергосфера – Иркутск». Концессия.
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
Установленная мощность: 10 МВт
Подключенная нагрузка: 9,5 МВт
отопительная: 8 МВт
ГВС: 1,5 МВт
Годовая реализация тепла: 20000 Гкал
Объем инвестиций: 120 млн. руб.
Расчетный срок окупаемости: 6 лет
Необходимый тариф на период окупаемости: 4 тыс. руб.
Тариф после возврата инвестиций: 2,2 тыс. руб.

## Slide 19: Склад топлива биотопливной (щеповой) котельной «Лена-Восточная», г. Усть-Кут.

## Slide 20: Котельный зал
ООО «Инженерная Энергосервисная Компания»

## Slide 21: Г. Киренск, Иркутской области, котельная мкр. «Мельничный», частный инвестиционный проект ООО «КиренскТеплоРесурс».
Ввод в эксплуатацию декабрь 2014 г.
Установленная мощность котельной 22 МВт щепа
Подключенная нагрузка: 14 МВт
Годовая реализация тепла 30000 Гкал
Объем инвестиций 250 млн. руб.
Расчетный срок окупаемости 5 лет
Необходимый тариф на период окупаемости 4,3 тыс. руб.
Тариф после возврата инвестиций 2,2 тыс. руб.

## Slide 22: Котёл «СОЮЗ» с транспортёром подачи топлива

## Slide 23: Мнемо-схема с отображением процессов горения в котле «Гейзер»

## Slide 24: Годовой экономический эффект от реализации инвестиционного проекта в мкр. «Мельничный», г. Киренска
Chart: 
| экономия по расходам на топливо 70 млн. руб. | экономия по расходам на электроэнергию 3 млн. руб. | экономия по расходам на водоснабжение и водоотведение 1.5 млн.руб. | экономия по расходам на заработную плату, страховые взносы 3,5 млн руб. | экономия по расходам на ремонт 5 млн. руб.
 | 84.3373 | 3.6145 | 1.8072 | 4.2169 | 6.0241

## Slide 25: Котельная п. Юбилейный Киренского р-на Иркутской области
Месторасположения: ≈ 80 км на север от г. Киренск, вниз по р.Лена
Дорожное покрытие: Гравийная дорога, состояние хорошее
Котельная
Адрес: Иркутская область, Киренский р-н, п.Юбилейный, ул. Гагарина, д. 2 «а».

## Slide 26: Существующая ситуация
Котельная оборудована двумя твёрдотопливными котлами НР-18, установленной мощностью по 0,5 Гкал/час каждый, КПД котлов около 35 %, сетевой насос 1K 20/30 производительностью 20 м3/час при напоре 30 м, 2 шт.-основной и резервный
Подключенная нагрузка 0,2 Гкал/час
Реализация за год - 487 Гкал (680 Гкал с потерями и собственными нуждами)
Расход топлива за год :
Уголь - 250 т.
Дрова - 300 пл.м3

## Slide 27: Предложения по модернизации котельной
Старые котлы законсервировать, сохранив возможность работы в аварийном и пиковом режиме;
Установить два автоматизированных котла на пеллетах по 150 кВт каждый, производства фирмы ZOTA;
Обустроить в существующем здании склад пеллет в упаковке «биг-бэг» площадью 100 м2 с кран-балкой подачи в бункеры котлов.

## Slide 28: Ориентировочная оценка себестоимости тепловой энергии после модернизации
Объём реализуемого за год тепла | 487 Гкал
Существующий тариф | 5 000 руб/Гкал
Фонд з/п с НДФЛ и соц.налог | 475 т.руб
АУП Иркутск, ком. | 100 т.руб
Топливо | 550 т.руб
Электричество | 120 т. руб
Прочее | 100 т.руб
Итого | 1 355 т.руб
Стоимость тарифа после модернизации | 2 800 руб/Гкал

## Slide 29: Расчёт периода окупаемости с перекладкой сетей
Расчёт периода окупаемости без перекладкой сетей

## Slide 30
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !