## Slide 1: Технологические особенности производства биотоплива
от отходов к ценному сырью
Докладчик: Бастриков Д.В.

## Slide 2: Картирование территории РФ по потенциалу древесного топлива для производства тепловой энергии
0-10 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100 %

## Slide 3: Переработке подлежат все виды отходов
шлифовальная пыль, опилки, стружка
щепа, отходы фанеры и ДСП
торф, бурый уголь, костра льна
шелуха арахиса, лузга подсолнечника

## Slide 4: Требования к сырью на стадии брикетирования:
Влажность до 14%
Размер частиц до 30 мм
Требования к сырью на стадии пеллетирования:
Влажность диапазон 8-10%
Размер частиц диапазон 1-3 мм

## Slide 6: Участок измельчения включает в себя две стадии:
Первичное измельчение необходимо для измельчения кусковых отходов, тонкомера, веток, горбыля в технологическую щепу.
Вторичное измельчение необходимо для создания однородного сырья.

## Slide 7: Измельчители:
Шредеры - валковые измельчители небольшой производительности (до 5 м3 в час), предназначены для первичного измельчения малогабаритных кусковых отходов. Оптимальны при наличии в древесине инородных включений.
Все виды дробилок могут быть изготовлены как в мобильном, так и в стационарном исполнении.

## Slide 8: Измельчители
Стационарные
Мобильные
Дисковые
Барабанные
Дисковые
Барабанные
Барабанные - перерабатывают отходы древесины диаметром до 80 см и характеризуются высокой производительностью (до 50 м3 насыпной щепы в час).
Дисковые - уступают барабанным в производительности (до 8 м3 насыпной щепы в час). Максимальный диаметр перерабатываемых отходов на дисковом измельчителе - 25 см.

## Slide 9: Барабанные измельчители
высокая производительность;
простота при интеграции в технологическую линию;
высокое качество исполнения и надежность;
опыт производства измельчающего оборудования для широкого спектра сырья: биомассы, древесных и лесных отходов. Высокая производительность

## Slide 10: Ленточный сушильный комплекс на базе контейнера
контролируемый процесс сушки с возможностью работы 24 часа в сутки;
коррозиеустойчивый корпус из нержавеющей стали;
конструкция сушильного комплекса смонтирована в стандартных морских контейнерах разных типоразмеров, в зависимости от производительности;
увеличение производительности путем установки дополнительных модулей;
оптимальное решение для производства гранул премиум класса.

## Slide 11: Барабанные сушилки
Промышленная сушка опилок естественной влажности, древесных отходов, торфа для дальнейшей переработки в пеллеты и брикеты
Конструкция сушильных агрегатов позволяет работать на открытом воздухе, что значительно уменьшает затраты на установку
Высокая степень автоматизации

## Slide 12
Флэш- сушилка
Предназначена для сушки мелкофракционного материала высокой влажности
Флэш- сушилка будет хорошим инвестиционным вложением как для малого, так и для крупного производства

## Slide 13: Прессы экструдерного типа
Редуктор
Загрузочный бункер
Шнек
Электромотор
Камера нагрева
Экструдер

## Slide 14
Преимущества
Низкая стоимость оборудования
Простая схема управления
Недостатки
Высокая изнашиваемость деталей
Большое энергопотребление
Пожароопасность
Непостоянная плотность брикетов
Чувствительность к неоднородности фракции сырья
Необходимость дополнительной обработки брикета (торцовки)
Необходимость принудительного охлаждения брикетов
Опасность самопроизвольного воспламенения брикетов в течении 24 часов после изготовления
Прессы экструдерного типа

## Slide 15: Механические прессы ударного типа

## Slide 16
Преимущества
Высокая производительность
Недостатки
Высокая изнашиваемость деталей
Большое энергопотребление
Трение = нагрев =>пожароопасность
Непостоянная плотность брикетов
Чуствительность к неоднородности фракции сырья
Трудно складировать
Механические прессы ударного типа

## Slide 17: Гидравлический пресс с непрерывным выходом
Щит
управления
Загрузочная камера
Гидравлический
механизм давления
на цангу
Гидростанция
Бункер сырья с ворошителем
Гидроцилиндр

## Slide 18
Преимущества
Невысокая стоимость оборудования
Недостатки
Высокая изнашиваемость деталей
Небольшие габариты
Низкое энергопотребление
Низкая плотность брикетов
Чувствительность к неоднородности фракции сырья
Низкая производительность
Трудно складировать
Гидравлический пресс с непрерывным выходом

## Slide 19
Гранулирование

## Slide 20
Преимущества
Высокая производительность
Недостатки
Высокая стоимость оборудования и монтажа
Высокий спрос на гранулы для промышленного потребления и домашних хозяйств
Удобство упаковки и транспортировки (биг-бэги, насыпью)
Дополнительные затраты на измельчение и пересушку сырья
Высокая стоимость нулевого цикла и строительных работ
Необходимость подключений к воде и/или пару
Высокое энергопотребление
Чувствительность к неоднородности фракции
Чувствительность к породам древесины
Необходимость принудительного охлаждения гранул
Пожароопасность
Изнашиваемость матриц и дорогостоящее сервисное обслуживание
Гранулирование

## Slide 21: Виды пеллет
«Белые пеллеты» (пеллеты премиум сорта) –имеют светлый цвет и характеризуются низкой зольностью (0,5% и ниже). Теплотворная способность составляет 17,2 Мдж/кг. Пеллеты премиум сорта изготавливаются из опилок, не содержащих кору древесины.
Индустриальные пеллеты – сорт более низкого качества, т.к. в состав продукта входят такие составляющие, как кора и несгораемые остатки. Зольность таких пеллет около 0,7 %, теплотворность около 17,2 Мдж/кг.
Агропеллеты – пеллеты темного цвета, получаемые из отходов агропромышленного комплекса. Теплотворная способность – 15 МДж/кг, а зольность около 3%. Основное преимущество такого продукта —низкая цена.

## Slide 22: Брикетирующие прессы RUF
Производительность: от 100 до 1 500 кг в час
Мощность: от 2 до 90 кВт
Максимальное удельное давление: 1700 кг/см2
Брикеты разных размеров с сечением от 150х60мм до 260х100 мм

## Slide 23: Схема брикетирования

## Slide 24: Выгода и преимущества
Высокая эксплуатационная надежность
Предназначен для работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Компактная конструкция и легкий монтаж
Низкое удельное электропотребление(50-60 кВт/ч на тонну )
Низкий износ и эксплуатационные расходы (от 2,3 EUR на тонну изготовленных брикетов)
Не требует использования связующих веществ (удельное давление 1700 кг/см2 )
Конфигурация машин модифицируется в соответствии с требованиями заказчика

## Slide 25: Топливный брикет
Высокая рыночная стоимость брикетов RUF;
Длительное время горения (4-5 часов);
Низкий уровень зольности (менее 1%);
Топливные брикеты RUF соответствуют всем требованиям стандарта DIN51731;
Используются как в домашних твердотопливных котлах отопления, так и в промышленных печах.

## Slide 27: Наши клиенты

## Slide 28: брикетирующие системы лучшее решение для вашего бизнеса
Спасибо за внимание!
Будем рады сотрудничеству
+7 911 000 91 91 www.zet.spb.ru info@zet.spb.ru